# Электронные настольные часы-будильник

# с функциями показа температуры, влажности, отсрочки будильника и подсветки

# LCT049

# ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас, что Вы выбрали наши качественные электронные настольные часы-будильник. В разработку и производство данных часов было вложено много усилий. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Большой LCD дисплей

- Регулируемый угол наклона дисплея

- Показ часов, минут, секунд, месяца, даты / времени включения будильника, дня недели, температуры, влажности

- Выбор формата показа времени (12Ч/24Ч)

- Выбор из 5 языков для показа дня недели (английский, испанский, французский, немецкий, итальянский)

- Отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту

- Отображение влажности в процентах

- Функция включения/выключения будильника

- Функция ежедневного включения будильника (с нарастающим звуком)

- Функция повтора включения будильника (SNOOZE)

- Автоматическое включение ночной подсветки

- Ночная подсветка

- Светодиодная подсветка

- Работа обеспечивается 4мя батарейками АА/LR6 (1,5V)

УСТАНОВКА / ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Вставьте четыре батарейки АА, соблюдая полярность. Когда изображение на дисплее становится тусклым, необходимо заменить батарейки. Для этого сделайте следующее:

- Нажмите на центр крышки отделения для батареек, расположенного внизу часов.

- Следуйте отметке (стрелке) на крышке отделения для батареек, чтобы убрать крышку.

- Вставьте 4 батарейки АА, соблюдая полярность.

- Вставьте на место крышку отделения для батареек.

# РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ДИСПЛЕЯ

# Для обеспечения максимального удобства часы можно установить в 3 положения. Аккуратно установите LCD дисплей в подходящее Вам положение.

# УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После установки батареек дисплей часов подсветится. Часы будут показывать: месяц - 1, день – 1, Суббота, 00:00 (полночь) и температуру по Цельсию.

# КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

На Вашем будильнике есть 2 переключателя и 5 кнопок, позволяющих легко управлять всеми функциями часов:

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА

# Для включения/выключения будильника

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ

# - включение датчика освещенности – ночная подсветка включается, когда в помещении темнеет

# - отключение функции ночной подсветки

# КНОПКА «MODE»

- для смены режима показа календаря или времени включения будильника;

- для установки календаря;

- для установки времени включения будильника.

# КНОПКА «+» / 12/24

- для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматами показа времени;

- для увеличения значения года, месяца, даты, часа, минут во время установки;

- для увеличения часов, минут включения будильника во время установки;

# КНОПКА «-» / «Lang» (ЯЗЫК)

- выбор языка для показа дня недели;

- для уменьшения значения года, месяца, даты, часа, минут во время установки;

- для уменьшения часов, минут включения будильника во время установки.

# КНОПКА «○С/○F»

# Для переключения единиц измерения температуры (по Цельсию или по Фаренгейту).

# КНОПКА «SNOOZE» (ПОВТОР ВКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА) / «LIGHT» (ПОДСВЕТКА)

- для включения подсветки на 3 секунды;

- для включения функции повтора включения будильника (при звонящем будильнике).

# ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ ВРУЧНУЮ

- В режиме показа календаря нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3х секунд. Цифра, показывающая год, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильный год.

- Нажмите кнопку MODE.

Цифра, показывающая месяц, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильный месяц.

- Нажмите кнопку MODE.

Цифра, показывающая день, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильный год.

- Нажмите кнопку MODE.

Цифра, показывающая часы, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильное время.

- Нажмите кнопку MODE.

Цифра, показывающая минуты, начнет мигать. Нажимая кнопки «+» / «-», установите правильное время. Секунды начнут отсчитываться с нуля.

- Нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить время.

Если в течение 30 секунд не будет нажата кнопка, то установки не будут сохранены.

# УСТАНОВКА ЯЗЫКА ПОКАЗА ДНЯ НЕДЕЛИ

- Нажмите и удерживайте кнопку «-» в течение 3х секунд.

- На дисплее отобразится установленный язык (английский (EN), испанский (SP), французский (FR), немецкий (GE), итальянский (IT)).

- Нажмите и удерживайте кнопку «-» в течение 1й секунды, чтобы выбрать желаемый язык.

- Отпустите кнопку «-», когда на дисплее установится желаемый язык показа дня недели.

# УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА

- В режиме показа времени включения будильника нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3х секунд. Цифра, показывающая часы, начнет мигать. Для установки нажимайте кнопки «+» / «-».

- Нажмите кнопку MODE еще раз. Цифра, показывающая минуты, начнет мигать. Для установки нажимайте кнопки «+» / «-».

- Нажмите кнопку MODE еще раз. Будильник установлен.

Если в течение 30 секунд не будет нажата кнопка, то установки не будут сохранены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА И ПОДСВЕТКИ

- Переведите переключатель ALARM ON/OFF в положение ALARM ON, чтобы включить будильник - загорится индикатор «(((о)))».

- Переведите переключатель ALARM ON/OFF в положение ALARM OFF, чтобы выключить будильник - индикатор «(((о)))» погаснет.

- Когда время сравняется со временем включения будильника, активизируется звуковой сигнал.

- Переведите переключатель ALARM ON/OFF в положение ALARM OFF, чтобы выключить будильник

- Нажмите кнопку «SNOOZE» / «LIGHT» - будильник остановится на 5 минут, на 3 секунды включится подсветка часов.

- Во время отсрочки будильника будет мигать индикатор «(((о)))»

- Если будильник не отключить, то он автоматически перестанет звонить через 2 минуты.

# ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Нажмите кнопку «SNOOZE» / «LIGHT». Включится подсветка дисплея, которая отключится автоматически через 3 секунды.

# ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ

# При включенной функции ночной подсветки датчик освещенности периодически проверяет уровень освещенности помещения. При затемнении включится подсветка, чтобы Вы легко могли увидеть время на LCD-мониторе.

# ВНИМАНИЕ!

# Пожалуйста, утилизируйте использованные батарейки безопасным для окружающей среды способом.